## Slide 1: Projet Rucher
Christopher Bergont – Léa Cruiziat
Alexandre la Torre - Benoit Moderiano
4 mai 2018

## Slide 2: SOMMAIRE
Présentation générale
Planification & outils de l’équipe
Les capteurs de la carte fille
Liaison entre carte fille et carte mère
Liaison entre carte mère et gateway

## Slide 3: Présentation générale

## Slide 4: Présentation générale

## Slide 5: Planification & outils de l’équipe

## Slide 6: Planification & outils de l’équipe

## Slide 7: Les capteurs de la carte fille

## Slide 8: Les Capteurs de la carte fille Rucher interne
Cahier des charges
Température
CO2
Bruit interne
Hygrométrie
Fonctionnement et précision
De -40° à 80° | 0.1 ° de précision
50 Hz à 1 kHz | 1 Hz de précision
De 0 à 100% | 1% de précision

## Slide 9: Capteur de température et d’hygrométrie
Si7006-A20
Capteur analogique-numérique
Boîtier DFN
Caractéristiques
Capteur d'humidité (RH ± 5 % (max), 0-90% HR)
0 à 100 % : plage de fonctionnement RH
40 à +125 °C : plage de fonctionnement
Capteur de température (±1 °C (max.), -10 à 85 °C)
Tension de fonctionnement (1,9 à 3,6 V)
Faible consommation d'énergie
150 µA courant actif
60 nA courant de veille

## Slide 10: Capteur de CO2
Caractéristiques
MiCS-VZ-89TE
Haute résistance aux chocs et aux vibrations
Humidité en fonctionnement (0% HR à 95% HR)
Sans calibrage
Faible puissance
Sensibilité élevée
Tension d'alimentation (3,3V DC régulée +/- 5%)
Puissance de fonctionnement (125 mW)
Température de fonctionnement (0°C à 50°C)

## Slide 11: Capteur de vibration
Caractéristiques
Faible cout
< 1% Linéarité
Fonctionnement jusqu'à 40 Hz (2 400 tr/min)
Température de fonctionnement (-20 à +60 °C)
Fréquence de résonnance (75 Hz)
Montage vertical & horizontal
Modification de la masse possible pour senbilité différente
Mini 100 Sensor Vibration

## Slide 12: Technologie I2C

## Slide 13: Liaison entre carte fille carte mère

## Slide 16: Liaison entre carte mère et gateway

## Slide 17: Technologie LORA